# Приложение N 2.1

# к Приказу Минэнерго России

# от "24" марта 2010 года N 114

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «КАМАЗ-Энерго»

_________________Р.Г. Шакиров

«____»_________________2017г.

М.П.

# Краткое описание инвестиционной программы

# ООО «КАМАЗ-Энерго» на 2017-2019 года

1. Общая характеристика инвестиционной программы

# ООО «КАМАЗ-Энерго» - сетевая организация, которая обеспечивает энергоснабжение потребителей, присоединенных к сетям Общества. Основными видами деятельности являются оказание услуг по передаче электрической, тепловой энергии и природного газа, а также оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей.

# Электросетевое хозяйство ООО «КАМАЗ-Энерго» включает в себя 14 главных понизительных подстанций 110/6-10-35кВ, силовые трансформаторы 110кВ - 27 единиц, распределительные пункты 10кВ - 4 единицы, ВЛ 110кВ – 127,7 км, КЛ 110кВ - 3,5 км, КЛ 3-10кВ – 15,9 км.

# Основной целью инвестиционных проектов инвестиционной программы является повышение надежности и качества электроснабжения потребителей за счет снижения износа основных фондов Общества.

В рамках разработанной инвестиционной  программы  ООО «КАМАЗ-Энерго»  планирует произвести внедрение высокотехнологичного оборудования, провести работы по реконструкции и модернизации энергообъектов.

# Планируемый объем средств на реализацию инвестиционной программы                                 ООО «КАМАЗ-Энерго» на 2017-2019 годы составляет 101,02 млн. руб. (с НДС).

2. Характеристика инвестиционных проектов / направлений инвестиционной программы

# 2.1 Установка на ГПП-23 энергооборудования для технологического присоединения ООО «ТАЛАН - Набережные Челны» и прочих Заявителей

# В целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителей к электрическим сетям ООО «КАМАЗ-Энерго» для исполнения заявок на технологическое присоединение и обеспечения резерва мощностей необходимо произвести реконструкцию главной понизительной подстанции №23.

# Для обеспечения технологического присоединения Заявителей к секциям шин ЗРУ 10кВ главной понизительной подстанции №23 планируется установить 8 ячеек комплектных распределительных устройств и 1 аппарат управления оперативным током.

# Оборудование планируется использовать для:

# 1. Технологического присоединения ООО «ТАЛАН – Набережные Челны»:

# - 4 комплектных распределительных устройства и 1 аппарат управления оперативным током в целях обеспечения Заявителя электрической мощностью 25000 кВт по II категории надежности.

# Решение одобрено на заседании Правления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (выписка из протокола заседания от 07.04.2017 №9-ПР).

# Сумма затрат для осуществления технологического присоединения               ООО «ТАЛАН – Набережные Челны» в 2017 году составляет 8,34 млн. руб. с НДС.

# Обеспечения резерва для технологического присоединения прочих Заявителей:

# - 4 комплектных распределительных устройства.

# Сумма затрат для обеспечения резерва по технологическому присоединению               прочих Заявителей в 2018 году составляет 4,8 млн. руб. с НДС.

# Общая сумма затрат для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителей составляет 13,14 млн. руб. с НДС.

# Финансирование осуществляется за счет возмещения амортизации через тарифы на услуги ООО «КАМАЗ-Энерго» по передаче электрической энергии.

Таблица № 1

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка на ГПП-23 энергооборудования для технологического присоединения | млн. руб. | 8,34 | 4,8 | х |

# Таблица № 2

| № п/п | Наименование объекта | Кол.-во, шт. | Год начала строительства | Год окончания строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектные распределительные устройства | 8 | 2017 | 2018 |
| 2 | Аппарат управления оперативным током | 1 | 2017 | х |

# Решаемые задачи:

# Обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителей к электрическим сетям ООО «КАМАЗ-Энерго».

# 2.2. Реконструкция комплектных распределительных устройств (КРУ) на главных понизительных подстанциях №14, 16

# Существующие комплектные распределительные устройства (КРУ) с маломасляными выключателями, установленные в главных понизительных подстанциях №14, 16, введены в эксплуатацию в период с 1977 по 1980 года. Расчетный срок эксплуатации маломасляных выключателей истек.

# Маломасляные выключатели имеют значительную изношенность, снижены их эксплуатационные характеристики, что может привести к возникновению аварийных ситуаций и прекращению подачи электроэнергии потребителям.

# Для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей необходимо проведение реконструкции существующих КРУ.

# Работы по реконструкции предусматривают замену масляных выключателей на вакуумные с дополнительной установкой микропроцессорных устройств защиты, ограничителей перенапряжения и устройств дуговой защиты.

# При этом будут использоваться существующие шкафы, подводящие токопроводы, основания тележек масляных выключателей и втычные элементы.

# Общая сумма затрат по реконструкции КРУ составляет 71,36 млн. руб. с НДС.

Финансирование осуществляется за счет возмещения амортизации через тарифы на услуги ООО «КАМАЗ-Энерго» по передаче электрической энергии.

Таблица № 3

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция комплектных распределительных устройств (КРУ) ГПП-14 | млн. руб. | х | 18,37 | х |
| 2 | Реконструкция комплектных распределительных устройств (КРУ) ГПП-16 | млн. руб. | х | х | 52,99 |

# По данному направлению в инвестиционную программу ООО «КАМАЗ-Энерго» на 2017-2019 года включены:

# Таблица № 4

| № п/п | Наименование объекта | Кол.-во, шт. | Год начала строительства | Год окончания строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ячейки КРУ ГПП-14 | 19 | 2018 | 2018 |
| 2 | Ячейки КРУ ГПП-16 | 62 | 2019 | 2019 |

Решаемые задачи:

1. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей.

2. Обеспечение технологической и экономической безопасности потребителей.

# 2.3. Модернизация системы телемеханики на главных понизительных подстанциях 110/10

# Оборудование существующей системы телемеханики главных понизительных подстанций ООО «КАМАЗ-Энерго» введено в эксплуатацию в период с 1982 по 1991 года.

# Физический износ оборудования системы телемеханики близок к критическому, оборудование снято с производства. При этом отсутствует возможность подключения к современным микропроцессорным устройствам защиты для получения текущей информации по ячейкам КРУ, что в свою очередь приводит к отсутствию достоверной информации в реальном времени о положении переключателей и аварийно-предупредительных цепей основного энергетического оборудования.

# Для повышения оперативности управления и контроля за состоянием энергообъектов, возможности получения достоверной информации в реальном времени о положении переключателей и аварийно-предупредительных цепей основного энергетического оборудования необходимо проведение модернизации существующей системы телемеханики.

# Общая сумма затрат на модернизацию системы телемеханики составляет 16,52 млн. руб. с НДС.

Финансирование осуществляется за счет возмещения амортизации через тарифы на услуги ООО «КАМАЗ-Энерго» по передаче электрической энергии.

Таблица № 5

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация системы телемеханики на ГПП 110/10 | млн. руб. | х | 16,52 | х |

# По данному направлению в инвестиционную программу ООО «КАМАЗ-Энерго» на 2017-2019 года включены 11 главных понизительных подстанциях №2,3,4,5,11,12,13,14,15,16,21.

# Таблица № 6

| № п/п | Наименование объекта | Кол.-во объектов, шт. | Год начала строительства | Год окончания строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система телемеханики | 11 | 2018 | 2018 |

Решаемые задачи:

- Повышение эффективности диспетчерско-технологического управления.

- Оптимизация режимов работы энергооборудования.

- Возможность интеграции системы в общую информационную среду         ООО «КАМАЗ-Энерго».

2.4. Заключение

Поддержание и развитие системы электроснабжения потребителей является одним из стратегических направлений деятельности ООО «КАМАЗ-Энерго». Отказ от реализации данной инвестиционной программы уже в ближайшее время может существенно снизить технологическую и экономическую безопасность потребителей электроэнергии.

# Оценка экономической эффективности данного проекта носит условный характер, поскольку его реализация направлена на:

# - выполнение технологических присоединений энергопринимающих устройств Заявителей к электрическим сетям ООО «КАМАЗ-Энерго» (установка на ГПП-23 энергооборудования);

# - предотвращение возможности возникновения аварийных ситуаций на главных понизительных подстанциях ООО «КАМАЗ-Энерго», последствием которых может быть выход из строя оборудования и возникновение убытков у потребителей электроэнергии (реконструкция КРУ);

# - получение достоверной информации в реальном времени о положении переключателей и аварийно-предупредительных цепей основного энергетического оборудования для оперативного контроля и управления энергообъектами (модернизация системы телемеханики на ГПП).

# Исполнитель

# Руководитель ГЭС                                                                                   А.И. Добрынькин

# Начальник ББиСО                                                                                      И.А. Ларионова

# Согласовано

# Главный инженер                                                                                            В.А. Орешин

# ЗГД по экономике и персоналу                                                                      Р.Х. Вахитов

# ЗГД по производству                                                                                 А.А. Левинский